## Slide 1
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania
związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Stan prawny na 1 października 2015 r.

## Slide 2
Likwidacja i rekultywacja
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści
Udzielenie koncesji
Czynności wstępne
▼
Postępowanie kwalifikacyjne
▼
Postępowanie przetargowe
Uzyskanie pozwoleń i decyzji
Procedura OOŚ
Pozwolenia środowiskowe
Stosunki wodne; pobór wody; ścieki
Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; własność
Roboty geologiczne
Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej
Decyzja inwestycyjna
Plan ruchu
Przekazywanie informacji geologicznej
Zmiany koncesji

## Slide 3
Czynności wstępne | Ogłoszenie informacji o planowanych przestrzeniach i czynności poprzedzające przetarg
Postępowanie kwalifikacyjne | Postępowanie kwalifikacyjne
Postępowanie przetargowe | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego w Dz. U. UE i BIP MŚ
 | Złożenie ofert w postępowaniu przetargowym
 | Udzielenie koncesji
 | Udzielenie samoistnej koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
 | Ustanowienie użytkowania górniczego
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji

## Slide 4
Procedura OOŚ | Wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
 | Uzykanie DŚU
Pozwolenia środowiskowe | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 | Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wydobywczymi
 | Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (tylko w razie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
 | Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 | Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
 | Zezwolenie na płoszenie gatunków chronionych i niszczenie siedlisk chronionych
 | Decyzja zezwalająca na czasowe/trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
 | Decyzja zezwalająca na czasowe/trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji Rejestracja substancji chemicznych i ich mieszanin
Stosunki wodne Pobór wody Ścieki | Pozwolenia wodnoprawne
 | Decyzja zwalniająca z zakazu wykonywania robót oraz innych czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 | Decyzja zwalniająca z zakazu wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
 | Decyzja ustalająca warunki prac ziemnych zmieniających stosunki wodne
Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane Własność | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (DLICP)
 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 | Zgoda na lokalizację zjazdu
 | Decyzja zezwalająca na lokalizowanie urządzeń w pasie drogowym
 | Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu
 | Decyzja o wywłaszczeniu z nieruchomości
 | Decyzja ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 | Zatwierdzenie planu podziału nieruchomości
 | Procedura uzyskania PnB
 | Procedura zgłoszenia robót budowlanych
 | Budowa przyłączy Zawarcie umowy dot. zaopatrzenia w energię elektryczną
 | Procedura oddania obiektu budowlanego do użytkowania
 | Pozwolenie na badania archeologiczne; pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy lub w otoczeniu zabytków
 | Odkrycie przedmiotu, który może być zabytkiem
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji

## Slide 5
Roboty geologiczne Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej Decyzja inwestycyjna Plan ruchu Przekazywanie informacji geologicznej | Zgłoszenie / zatwierdzenie projektu robót geologicznych (dla tych prac geologicznych, które wymagają zastosowania robót geologicznych)
 | Zmiany projektu robót geologicznych
 | Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
 | Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inwestycyjnej
 | Wydanie decyzji inwestycyjnej
 | Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne
 | Przekazywanie informacji geologicznej do PIG
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 6
Zmiany koncesji | Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania
 | Przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
 | Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Zmiany koncesji

## Slide 7
Likwidacja | Procedura tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego Procedura wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków w przypadku likwidacji zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne w całości lub w części Procedura przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne Procedura uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Procedura zgłoszenia rozbiórki
Rekultywacja | Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Decyzja uzgadniająca warunki przeprowadzenia działań naprawczych
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja

## Slide 8
Procedura | Ogłoszenie informacji o planowanych przestrzeniach i czynności poprzedzające przetarg Postępowanie przetargowe na koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża poprzedza ogłoszenie przez MŚ informacji o planowanych przestrzeniach, które będą objęte koncesjami oraz dokonanie określonych uzgodnień w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu dla danego obszaru
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49f - art. 49g
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ jako organ koncesyjny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Odpowiednio: dyrektor właściwego urzędu morskiego, MIR, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Przebieg procedury | Dokonanie przez MŚ we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym oceny perspektywiczności geologicznej w celu ustalenia przestrzeni, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego o udzielenie koncesji Ogłoszenie przez MŚ do 30 czerwca informacji o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których MŚ planuje wszczęcie w następnym roku postępowania przetargowego Dokonanie uzgodnień przez MŚ w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu dla danego obszaru, z: (i) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, jeśli obszar koncesyjny dotyczy morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, albo (ii) z MIR, w przypadku gdy obszar koncesyjny dotyczy wyłącznej strefy ekonomicznej Uzyskanie przez MŚ opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce objęte przyszłą koncesją, jeśli przyszłą koncesją objęta ma zostać powierzchnia poza granicami obszarów morskich RP
Czas trwania procedury | Brak terminów ustawowych
Wymagane dokumenty lub informacje | Ogłoszenie w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego MŚ
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Odpowiednio: dyrektor właściwego urzędu morskiego, MIR, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Czynności wstępne

## Slide 9
Procedura | Postępowanie kwalifikacyjne Możliwość prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż uwarunkowane jest przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49a - art. 49b Przyszłe rozporządzenie Rady Ministrów, które zostanie wydane na podstawie art. 49a ust. 18 PGiG KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ - jako organ, który przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu - jako organy opiniujące
Przebieg procedury | Złożenie do MŚ przez podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym dotyczącym udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego Przekazanie wniosku przez MŚ Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu w celu przedstawienia opinii, czy wnioskodawca znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrola, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa Przedstawienie MŚ opinii przez organy opiniujące w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego Ocena przez MŚ posiadania przez wnioskodawcę, który ubiega się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami - jako operator, doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż Wydanie decyzji przez MŚ Ewentualne postępowanie odwoławcze w przypadku decyzji negatywnej
Czas trwania procedury | Wydanie opinii przez organy opiniujące - 30 dni Wydanie decyzji przez MŚ - Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami (5 egzemplarzy)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Podmiot, który zamierza ubiegać się o koncesję Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie kwalifikacyjne

## Slide 10
Procedura | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego i ustanowienie komisji przetargowej Wszczęcie postępowania przetargowego wymaga ogłoszenia przez MŚ i ustanowienia komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49h, art. 49k ust. 1, art. 49l, art. 49o pkt 2 Przyszłe rozporządzenie Rady Ministrów, które zostanie wydane na podstawie art. 49o pkt 2 PGiG
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Powiadomienie o wszczęciu postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji przez MŚ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczeniu informacji o opublikowaniu ogłoszenia na stronie BIP urzędu obsługującego MŚ Złożenie przez zainteresowany podmiot do MŚ wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowych warunków przetargu w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Ogłoszenie przez MŚ treści wyjaśnienia w BIP urzędu obsługującego MŚ w terminie 7 dni od otrzymania wniosku Wyznaczenie przez MŚ członków komisji przetargowej
Czas trwania procedury | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego powinno nastąpić nie krócej niż na 90 dni przed terminem składania ofert
Wymagane dokumenty lub informacje | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Każdy podmiot zainteresowany udzieleniem koncesji
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie przetargowe

## Slide 11
Procedura | Złożenie ofert w postępowaniu przetargowym Udzielenie koncesji następuje w wyniku postępowania przetargowego na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy SDG.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49d - art. 49e, art. 49j, art. 49k ust. 2, art. 49o pkt 1 Ustawa SDG Przyszłe rozporządzenie Rady Ministrów, które zostanie wydane na podstawie art. 49o pkt 1 PGiG
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Złożenie do MŚ oferty przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie koncesji samodzielnie lub wspólnie przez kilku przedsiębiorców (w tym operatora), która spełnia warunki przetargu i jest zgodna z przepisami przyszłego rozporządzenie Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 49o pkt 1 PGiG
Czas trwania procedury | Co najmniej 90 dni od dnia ogłoszenie MŚ o wszczęciu przetargu
Wymagane dokumenty lub informacje | Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ przedsiębiorcy
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie przetargowe

## Slide 12
Procedura | Wybór koncesjonariusza i udzielenie koncesji Celem procedury jest wybór koncesjonariusza i udzielenie koncesji.
Podstawy prawne procedury | PGiG , art. 49k ust. 3, art. 49m, art. 49n, art. 49o pkt 3, art. 49p - art. 49v, art. 49x Przyszłe rozporządzenie Rady Ministrów, które zostanie wydane na podstawie art. 49o pkt 3 PGiG
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Ocena złożonych ofert przez komisję przetargową z punktu widzenia spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w świetle wskazanych w tym ogłoszeniu kryteriów oceny Wybór przez komisję przetargową oferty (ofert), która/-e uzyskała/-y najwyższą ocenę jako zwycięzcy przetargu Przedstawienie MŚ protokołu z przetargu przez komisję przetargową Przesłanie przez MŚ protokołu z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu Wniesienie do MŚ ewentualnego protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu; powiadomienie przez MŚ podmiotów uczestniczących w przetargu o wniesionym proteście; rozpatrzenie przez MŚ protestu w terminie 14 dni; powtórzenie oprotestowanej czynności w przypadku uwzględnienia protestu Wezwanie przez MŚ operatora do przekazania MŚ w terminie 30 dni projektu umowy o współpracy, w przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów; przekazanie projektu umowy o współpracy MŚ; ewentualne wyznaczenie dodatkowego terminu (14 dni) na usunięcie niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą; poinformowanie operatora przez MŚ o zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą i ustawą; przesłanie przez operatora do MŚ umowy o współpracy Udzielenie przez MŚ koncesji zwycięzcy przetargu Zawarcie przez MŚ umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego ze zwycięzcą przetargu Ustanowienie przez zwycięzcę przetargu odpowiedniego zabezpieczenia
Czas trwania procedury | Uzależniony od przyszłych rozporządzeń wykonawczych i warunków przetargu
Wymagane dokumenty lub informacje | Umowa o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, którzy wspólnie złożyli ofertę Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego Koncesja
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ Podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie przetargowe

## Slide 13
Procedura | Udzielenie samoistnej koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża Celem procedury jest uzyskanie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, jeśli podmiot nie uzyskał wcześniej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża regulowanej w PGiG. Udzielenie koncesji następuje w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez MŚ.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49e - art. 49u, art. 49w - art. 49x Ustawa SDG, art. 46-62 Przyszłe rozporządzenia Rady Ministrów, które wydane zostaną na podstawie art. 49o PGiG
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ jako organ koncesyjny
Przebieg procedury | Ogłoszenie przez MŚ do 30 czerwca informacji o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których MŚ planuje wszczęcie w następnym roku postępowania przetargowego Dokonanie uzgodnień przez MŚ w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu dla danego obszaru, z: (i) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, jeśli obszar koncesyjny dotyczy morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, albo (ii) z MIR, w przypadku gdy obszar koncesyjny dotyczy wyłącznej strefy ekonomicznej, (iii) z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności co do nienaruszania zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7 PGiG, w odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich RP Uzyskanie przez MŚ decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz DŚU Powiadomienie o wszczęciu postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji przez MŚ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczeniu informacji o opublikowaniu ogłoszenia na stronie BIP urzędu obsługującego MŚ Złożenie przez zainteresowany podmiot do MŚ wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowych warunków przetargu w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Ogłoszenie przez MŚ treści wyjaśnienia w BIP urzędu obsługującego MŚ w terminie 7 dni od otrzymania wniosku Wyznaczenie przez MŚ członków komisji przetargowej Złożenie do MŚ oferty przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie koncesji samodzielnie lub wspólnie przez kilku przedsiębiorców (w tym operatora), która spełnia warunki przetargu i jest zgodna z przepisami przyszłego rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 49o pkt 1 PGiG Ocena złożonych ofert przez komisję przetargową z punktu widzenia spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w świetle wskazanych w tym ogłoszeniu kryteriów oceny Wybór przez komisję przetargową oferty, która uzyskała najwyższą ocenę jako zwycięzcę przetargu Przedstawienie MŚ protokołu z przetargu przez komisję przetargową Przesłanie przez MŚ protokołu z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu Wniesienie do MŚ ewentualnego protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu; powiadomienie przez MŚ podmiotów uczestniczących w przetargu o wniesionym proteście; rozpatrzenie przez MŚ protestu w terminie 14 dni; powtórzenie oprotestowanej czynności w przypadku uwzględnienia protestu Wezwanie przez MŚ operatora do przekazania MŚ w terminie 30 dni projektu umowy o współpracy, w przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów; przekazanie projektu umowy o współpracy MŚ; ewentualne wyznaczenie dodatkowego terminu (14 dni) na usunięcie niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą; poinformowanie operatora przez MŚ o zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą i ustawą; przesłanie przez operatora do MŚ umowy o współpracy Udzielenie przez MŚ koncesji zwycięzcy przetargu Zawarcie przez MŚ umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego ze zwycięzcą przetargu Wstąpienie z mocy prawa Przedsiębiorcy, który otrzymał koncesję w prawa i obowiązki stron postępowań zakończonych decyzjami oraz postanowieniami uzyskanymi przez MŚ przed wszczęciem postępowania przetargowego Ustanowienie przez zwycięzcę przetargu odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją, jeśli takie zabezpieczenie jest wymagane
Czas trwania procedury | Uzależniony od przyszłych rozporządzeń i warunków przetargu
Wymagane dokumenty lub informacje | Pozytywna decyzja z postępowania kwalifikacyjnego Ogłoszenie w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego MŚ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego Oferta Umowa o współpracy Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów DŚU, jeśli jest wymagana Koncesja
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Odpowiednio: dyrektor właściwego urzędu morskiego, MIR, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) Podmiot ubiegający się o koncesję Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony z art. 28 KPA
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie przetargowe

## Slide 14
Procedura | Ustanowienie użytkowania górniczego Złoża węglowodorów, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa, który może korzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 10 - art. 13; art. 16 - art. 18, art. 19, art. 20, art. 49s Kodeks cywilny - art. 693 - art. 709 Pr. Geod. i Kart., przepisy dotyczące nieruchomości gruntowych i ich rozgraniczenia
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Skarb Państwa reprezentowany przez MŚ
Przebieg procedury | Porozumienie przez MŚ z MIR, w przypadku gdy przedmiot własności górniczej objętej koncesją znajduje się w granicach obszarów morskich RP Ustanowienie użytkowania górniczego w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności przez MŚ i przedsiębiorcę, który otrzymał koncesję
Czas trwania procedury | Brak ustawowych terminów, jednak umowa o ustanowienie użytkowania górniczego staje się skuteczna z dniem uzyskania koncesji
Wymagane dokumenty lub informacje | Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złóż Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ Przedsiębiorca
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Udzielenie koncesji > Postępowanie przetargowe

## Slide 15
Procedura | Procedura OOŚ W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia procedury OOŚ podzielone są na dwie grupy: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, co do których wymagane jest przeprowadzenie procedury OOŚ każdorazowo przy ubieganiu się o DŚU; oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co do których przeprowadzenie procedury OOŚ wymagane jest jedynie w przypadku, gdy organy administracji publicznej tego wymagają. Przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych nie są wprost wskazane w Rozporządzeniu OOŚ. Jednak pewne rodzaje przedsięwzięć, które dotyczą poszukiwania i wydobywania minerałów ze złóż są wskazane w treści Rozporządzenia OOŚ. Przy odwiertach o głębokości nie przekraczającej 5000 m wydanie DŚU oraz przeprowadzenie procedury OOŚ nie jest wymagana (z wyłączeniem obszarów ochronnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 43 Rozporządzenia OOŚ).
Podstawy prawne procedury | Ustawa OOŚ Rozporządzenie OOŚ
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | RDOŚ dyrektor urzędu morskiego - organ opiniodawczy w procedurze OOŚ
Przebieg procedury | wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z określeniem zakresu raportu oddziaływania oraz postanowieniem o zawieszeniu postępowania w sprawie DŚU do czasu sporządzenia raportu; albo wydanie postanowienia stwierdzającego brak potrzeby dokonania oceny odziaływania wydanie postanowienia w sprawie zakresu raportu w przypadku gdy dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko inwestor złożył KIP z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 66 Ustawy OOŚ weryfikacja raportu i dalsze kroki w ramach procedury wydania DŚU (zob. karta procedury „Uzyskanie DŚU”)
Czas trwania procedury | Zob. karta procedury „Uzyskanie DŚU” - procedura OOŚ stanowi element procedury uzyskania DŚU.
Wymagane dokumenty lub informacje | 
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | 
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Procedura OOŚ

## Slide 16
Procedura | Uzyskanie DŚU Obowiązek uzyskania DŚU dotyczy określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy OOŚ przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanych w Rozporządzeniu OOŚ. Przed wszczęciem postępowania przetargowego, w przypadku gdy jego przedmiotem jest udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, MŚ uzyskuje DŚU (wszelkie obowiązki w zakresie uzyskania DŚU przechodzą z inwestora na MŚ). Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze o głębokości do 5.000 m nie są zaliczone w Rozporządzeniu OOŚ do żadnej z grup przedsięwzięć, wobec czego nie wymagają uzyskania DŚU (z wyłączeniem obszarów ochronnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 43 Rozporządzenia OOŚ).
Podstawy prawne procedury | art. 49 g PGiG art. 59 - art. 65 Ustawy OOŚ art. 71 - art. 87 Ustawy OOŚ Rozporządzenie OOŚ
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | RDOŚ dyrektor urzędu morskiego - organ współdziałający w procedurze wydania DŚU
Przebieg procedury | kwalifikacja w celu ustalenia, czy realizowana inwestycja wymaga DŚU po zakwalifikowaniu planowanego przedsięwzięcia do jednej z dwóch grup z Rozporządzenia OOŚ - sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie DŚU procedura tzw. screeningu, która ma na celu ustalenie, czy w odniesieniu do danego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest przeprowadzenie OOŚ czy też nie; na podstawie art. 63 Ustawy OOŚ organ może w drodze postanowienia nałożyć obowiązek przeprowadzenia OOŚ uprzednio występując w trybie art. 64 Ustawy OOŚ o wyrażenie opinii na temat potrzeby przeprowadzenia OOŚ, a także co do zakresu raportu, jeśli obowiązek przeprowadzenia OOŚ zostanie nałożony rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą lub odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa; konsultacje z organami współdziałającymi wydanie DŚU
Czas trwania procedury | Całkowity czas trwania procedury zależy m.in. od rodzaju przedsięwzięć określanych jako mogące zawsze i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bądź też od konieczności udziału organów współdziałających. Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | wniosek o wydanie DŚU załączniki do wniosku, zgodnie z art. 74 Ustawy OOŚ, w tym: KIP, sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy OOŚ; albo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66 Ustawy OOŚ dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie DŚU w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim sam przedsiębiorca. Stronami są też podmioty, które mają tytuł prawny (właściciel/współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub też ustawa szczególna przyznaje podmiotowi takie prawo) do nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Ustalenie granic oddziaływania przedsięwzięcia następuje na podstawie map ewidencyjnych z zakreślonym obszarem oddziaływania, które są załącznikami do wniosku o wydanie DŚU. Podmioty, którym przysługują prawa strony: MŚ, jako organ koncesyjny, zgodnie z art. 49g ust. 2 PGiG organizacje ekologiczne, zgodnie z art. 44 Ustawy OOŚ - forma udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Procedura OOŚ

## Slide 17
Procedura | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Podmiot wytwarzający odpady jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie po przekroczeniu określonej masy.
Podstawy prawne procedury | art. 180a POŚ art. 184 - art. 193 POŚ
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Marszałek województwa RDOŚ, jako organ współdziałający, na podstawie art. 187 POŚ RDOŚ, jako organ właściwy do wydania pozwolenia w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, na podstawie art. 378 ust. 2 POŚ starosta, jako organ właściwy do wydania pozwolenia w przypadkach innych niż wymienione powyżej, na podstawie art. 378 ust. 1 POŚ
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 184 ust. 2 POŚ rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez marszałka województwa, na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 POŚ załączniki do wniosku, zgodnie z 184 ust. 4 POŚ dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim inwestor, który będzie adresatem decyzji oraz: prowadzący instalację i, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze, co wynika z art. 185 POŚ.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 18
Procedura | Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wydobywczymi Każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi oraz uzyskać decyzję zatwierdzającą ten program
Podstawy prawne procedury | art. 8 Ustawy o odpadach wydobywczych art. 9 Ustawy o odpadach wydobywczych art. 11 Ustawy o odpadach wydobywczych art. 40 Ustawy o odpadach wydobywczych
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Marszałek województwa, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 Ustawy o odpadach wydobywczych dyrektor OUG, jako organ opiniujący, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach wydobywczych wójt, burmistrz, prezydent miasta, jako organ opiniujący, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach wydobywczych wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jako organ opiniujący w przypadku o którym mowa w art. 27 ust. 9 Ustawy o odpadach wydobywczych, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach wydobywczych RDOŚ, dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach wydobywczych starosta, dla pozostałych przedsięwzięć, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o odpadach wydobywczych.
Przebieg procedury | wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej PGOW wraz z załączonym PGOW, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 9 ust. 1 Ustawy o odpadach wydobywczych rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa jeśli wniosek oraz PGOW zawierają wszystkie niezbędne elementy, marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą PGOW Na posiadaczu odpadów wydobywczych ciąży obowiązek przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu PGOW co 5 lat; brak przedłożenia przeglądu skutkuje wygaśnięciem decyzji zatwierdzającej PGOW.
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek PGOW, sporządzony zgodnie z art. 9 Ustawy o odpadach wydobywczych dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zgodnie z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim sam posiadacz odpadów, który będzie adresatem decyzji zatwierdzającej PGOW.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 19
Procedura | Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu Co do zasady, obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu wynika bezpośrednio z mocy prawa i nie wymaga indywidualizacji w formie decyzji administracyjnych. Dopiero w sytuacji, gdy okaże się, że poziom hałasu jest zbyt wysoki wówczas właściwy organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu może mieć miejsce zarówno na etapie prac poszukiwawczych, jak i na etapie wydobycia.
Podstawy prawne procedury | art. 112 - art. 120a POŚ Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | starosta - na etapie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych marszałek województwa - na etapie prac wydobywczych RDOŚ - jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zamkniętym
Przebieg procedury | pozyskanie informacji o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów hałasu oraz podjęcie z urzędu, zgodnie z art. 115a ust. 5 POŚ postępowania w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu starosta, na podstawie art. 379 POŚ może wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wykonanie pomiarów kontrolnych poziomów hałasu w środowisku gdy zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu starosta jest zobowiązany wydać decyzję określającą dopuszczalne normy emisji hałasu
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | zgłoszenie na piśmie z opisem uciążliwości spowodowanych hałasem wyniki pomiarów stwierdzające, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złóż Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim sam inwestor, który będzie adresatem decyzji. Dodatkowo, stroną mogą być m.in. podmioty położone w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, z którego działalnością wiąże się emisja hałasu.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 20
Procedura | Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji, co do zasady wymaga pozwolenia. Zwolnienia z tego obowiązku określone są w Rozporządzeniu w sprawie instalacji, które nie wymagają pozwolenia. Zastosowanie znajduje też Rozporządzeniu w sprawie instalacji, które wymagają zgłoszenia.
Podstawy prawne procedury | art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 i 2 POŚ art. 185 POŚ art. 188 oraz art. 224 POŚ
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Marszałek województwa, starosta lub RDOŚ na podstawie art. 378 POŚ, w zależności od rodzaju lub miejsca przedsięwzięcia
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 184 ust.2 - 4 oraz art. 221 ust. 1 i 2 POŚ wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie pozwolenia na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 i 2 POŚ załączniki do wniosku, zgodnie z 184 ust. 4 POŚ dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim inwestor, prowadzący instalację i, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze (art. 185 POŚ).
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 21
Procedura | Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia.
Podstawy prawne procedury | art. 83 Ustawy o ochronie przyrody art. 84 - art. 89 Ustawy o ochronie przyrody
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Wójt, burmistrz lub prezydent miasta WKZ- w przypadku drzew i krzewów na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 83 ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 83 ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody zgoda właściciela nieruchomości, jeśli wymagana w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca, a jeśli nie jest on właścicielem nieruchomości - także ten właściciel.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 22
Procedura | Zezwolenie na płoszenie gatunków chronionych i niszczenie siedlisk chronionych (wydawane w trybie art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) Zezwolenie to jest wymagane, gdy realizacja inwestycji będzie wiązała się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt lub roślin objętych ochroną.
Podstawy prawne procedury | art. 56 Ustawy o ochronie przyrody przepisy Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt przepisy Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin przepisy Rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | RDOŚ na większości czynności na obszarze swojego działania oraz na obszarach morskich GDOŚ – co do niektórych działań i na obszarach wykraczających poza granice dwóch województw MŚ na obszarze parku narodowego
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 56 ust. 6 Ustawy o ochronie przyrody wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie zezwolenie płoszenie gatunków chronionych i niszczenie siedlisk chronionych zezwolenie cofa się, jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, nie spełnia zawartych w nim warunków
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z 56 ust. 6 Ustawy o ochronie przyrody dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca, a jeśli nie jest on właścicielem nieruchomości - także ten właściciel.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe

## Slide 23
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe
Procedura | Decyzja zezwalająca na czasowe/trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 Ustawy o ochronie gruntów, przeznaczonych uprzednio na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Co do zasady przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne następuje na podstawie MPZP, za zgodą właściwych organów. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku potrzeby czasowego - nie dłuższego niż 10 lat - wyłączenia tych gruntów z produkcji w zakresie niezbędnym do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów. W takim przypadku można wystąpić od razu o wydanie decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.
Podstawy prawne procedury | art. 4 pkt 6 i 11 Ustawy o ochronie gruntów art. 7 Ustawy o ochronie gruntów art. 11 Ustawy o ochronie gruntów
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Co do zasady - starosta
Przebieg procedury | złożenie wniosku wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek decyzja WZ/DLICP, jeśli została wydana lub wypis i wyrys z MPZP, jeśli obowiązuje na danym terenie poświadczenie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością w przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, dodatkowo pisemna zgoda właściciela na dysponowanie tą nieruchomością na cele budowlane projekt zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia dokument umożliwiający ustalenie wartości rynkowej gruntu podlegającego wyłączeniu (np. opinia rzeczoznawcy, akt notarialny) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej jest zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust 1 pkt 2 i art. 3 Ustawy o opłacie skarbowej), jednak z uzyskaniem decyzji wiąże się obowiązek uiszczenia stosownych opłat (art. 12 ust. 7 Ustawy o ochronie gruntów)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja

## Slide 24
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe
Procedura | Decyzja zezwalająca na czasowe/trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych uprzednio na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Co do zasady przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na podstawie MPZP, za zgodą właściwych organów. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku czasowego - nie dłuższego niż 10 lat - wyłączenia z produkcji gruntów leśnych w zakresie niezbędnym do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów. W takim przypadku można wystąpić od razu o wydanie decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.
Podstawy prawne procedury | art. 4 pkt 6 i 11 Ustawy o ochronie gruntów art. 7 Ustawy o ochronie gruntów art. 11 Ustawy o ochronie gruntów
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektor parku narodowego, na obszarach parków
Przebieg procedury | złożenie wniosku wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek decyzja WZ/DLICP, jeśli została wydana lub wypis i wyrys z MPZP, jeśli obowiązuje na danym terenie poświadczenie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością zgoda właściciela (współwłaścicieli), o ile tacy występują projekt zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia dokument umożliwiający ustalenie wartości rynkowej gruntu podlegającego wyłączeniu (np. opinia rzeczoznawcy, akt notarialny) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej jest zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust 1 pkt 2 i art. 3 Ustawy o opłacie skarbowej), jednak z uzyskaniem decyzji wiąże się obowiązek uiszczenia stosownych opłat (art. 12 ust. 11 Ustawy o ochronie gruntów)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz właściwy nadleśniczy, jako zarządca danego terenu leśnego

## Slide 25
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia środowiskowe
Procedura | Rejestracja substancji chemicznych i ich mieszanin Podczas szczelinowania hydraulicznego wykorzystywane są płyny zawierające mieszankę wody, piasku i substancji chemicznych. Związane są z tym obowiązki w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji chemicznych
Podstawy prawne procedury | Rozporządzenie REACH Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Inspektor ds. Substancji Chemicznych
Przebieg procedury | w pierwszej kolejności dokonuje się odpowiedniej identyfikacji swojej działalności w świetle Rozporządzenia REACH; podmioty używające substancji chemicznych do szczelinowania hydraulicznego mogą być zaliczane do dalszych użytkowników, zgodnie z art. 3 pkt 13 Rozporządzenia REACH oraz art. 2 pkt 12 Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach spełnienie obowiązków dalszego użytkownika, zgodnie z Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i Rozporządzeniem REACH można (i warto) sporządzić spis substancji, które wykorzystywane są podczas szczelinowania hydraulicznego można (i warto) skontaktować się z każdym z podmiotów z tzw. łańcucha dostaw, aby upewnić się, że spełnili oni ciążące na nich wymagania wynikające z Rozporządzenia REACH przekazanie informacji do ECHA
Czas trwania procedury | Zastosowanie mają bezpośrednio obowiązujące przepisy Rozporządzenia REACH
Wymagane dokumenty lub informacje | Zgodnie z art. 38 ust. 2 Rozporządzenia REACH, przekazywane przez dalszego użytkownika informacje obejmują m.in.: jego dane identyfikacyjne i kontaktowe określone w sekcji 1.1 załącznika VI do Rozporządzenie REACH numery rejestracji, o których mowa w art. 20 ust. 3 Rozporządzenia REACH, jeżeli są one dostępne dane identyfikacyjne substancji określonych w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI do Rozporządzenia REACH dane identyfikacyjne producentów, importerów lub innych dostawców określone w sekcji 1.1 załącznika VI do Rozporządzenia REACH zwięzły ogólny opis zastosowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji 3.5 załącznika VI do Rozporządzenia REACH oraz opis warunków stosowania w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim dalszy użytkownik/inwestor

## Slide 26
Stosunki wodne pobór wody ścieki | Pozwolenia wodnoprawne | Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 |  | Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 |  | Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
 |  | Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki

## Slide 27
Procedura | Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych Zgodnie z przepisami Prawa wodnego pobór wód powierzchniowych lub podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Podstawy prawne procedury | art. 122 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 pkt 8 Prawa wodnego art. 126 - 128 Prawa wodnego art. 131- 132 Prawa wodnego art. 140 Prawa wodnego
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta - co do zasady Marszałek województwa - w przypadkach m.in. poboru wód związanego z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dyrektor RZGW - w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Przebieg procedury | wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie, przez właściwy organ, pozwolenia wodnoprawnego, na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek (wraz z dokumentacją określoną w art. 131 ust. 203 Prawa wodnego) operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych jest: wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego właściciel wody właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 KPA. .
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki > Pozwolenia wodnoprawne

## Slide 28
Procedura | Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Decydując się na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Odprowadzane ścieki powinny być odpowiednio oczyszczone.
Podstawy prawne procedury | art. 37 Prawa wodnego art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego art. 126 – 128 Prawa wodnego art. 131 - 132 Prawa wodnego art. 140 Prawa wodnego Rozporządzenie w sprawie ścieków
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta - co do zasady Marszałek województwa - w przypadkach poboru wód związanego z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dyrektor RZGW - w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej
Przebieg procedury | wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek (wraz z dokumentacją określoną w art. 131 ust. 2-3 Prawa wodnego) operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest: wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego właściciel wody właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 KPA.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki > Pozwolenia wodnoprawne

## Slide 29
Procedura | Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych Budowa np. własnej studni, specjalnych zbiorników lub innych obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych lub podziemnych, w tym urządzeń wodnych służących odprowadzeniu ścieków, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Podstawy prawne procedury | art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego art. 126 - 128 Prawa wodnego art. 131 - 132 Prawa wodnego art. 140 Prawa wodnego
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta - co do zasady Marszałek województwa - w przypadkach m.in. poboru wód związanego z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dyrektor RZGW - w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej
Przebieg procedury | wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie, przez właściwy organ, pozwolenia wodnoprawnego; urządzeń wodnych nie dotyczy obowiązek ustalania czasu obowiązywania pozwolenia.
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek (wraz z dokumentacją określoną w art. 131 ust. 2-3 Prawa wodnego) operat wodnoprawny lub projekt urządzeń wodnych, sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych jest: wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego właściciel wody właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 KPA.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki > Pozwolenia wodnoprawne

## Slide 30
Procedura | Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Odprowadzane ścieki powinny być odpowiednio oczyszczone.
Podstawy prawne procedury | art. 122 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego art. 126 - 128 Prawa wodnego art. 131- 132 Prawa wodnego art. 140 Prawa wodnego Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych Rozporządzenie w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Marszałek województwa – w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, związane z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Przebieg procedury | wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa Marszałek województwa wydaje pozwolenie wodnoprawne, na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji pisemna zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stronami postępowania są przede wszystkim: wnioskodawca oraz właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki > Pozwolenia wodnoprawne

## Slide 31
Procedura | Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót oraz innych czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Co do zasady na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Zwolnienie od ww. zakazów jest możliwe jedynie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora RZGW.
Podstawy prawne procedury | art. 88l Prawa wodnego art.. 40 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 40 ust. 3 Prawa wodnego
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor RZGW Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w zakresie pasa technicznego
Przebieg procedury | sporządzenie pisemnego wniosku rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa Dyrektor RZGW wydaje decyzję zwalniającą od zakazu wykonywania wskazanych robót oraz innych czynności
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót, a w razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną postępowania są przede wszystkim: wnioskodawca, właściciel wody, właściciel wału przeciwpowodziowego.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki

## Slide 32
Procedura | Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej Co do zasady, w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej. Zwolnienie z tego obowiązku może jedynie marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawy prawne procedury | art. 88n Prawa wodnego
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Marszałek województwa
Przebieg procedury | sporządzenie pisemnego wniosku rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa Marszałek województwa wydaje decyzję zwalniającą od zakazu wykonywania wskazanych robót
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych robót dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną postępowania są przede wszystkim: wnioskodawca, właściciel wody, właściciel wału przeciwpowodziowego
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki

## Slide 33
Procedura | Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Jednym ze sposobów zaopatrzenia w wodę jest podłączenie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub sieci wiejskich. Zwykle przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne świadczą również usługę odprowadzania ścieków. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne, jednak obszary, na których prowadzi się prace poszukiwawcze i wydobywcze zwykle nie są wyposażone w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.
Podstawy prawne procedury | art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 10 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 15 ust. 2 - ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 19 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 20 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Rozporządzenie w sprawie ścieków Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
Przebieg procedury | Przebieg procedury może się różnić w zależności od gminy, na terenie której przedsiębiorca będzie się ubiegał o podłączenie do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. Z tego względu warto skontaktować się z wybranym przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym w celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów. Inwestor występuje z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po odbiorze warunków technicznych przedsiębiorca powinien wybrać projektanta przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia dokumentację projektową przyłącza budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych nie wymaga uzyskania PnB ani zgłoszenia (zob. karta procedury „Budowa przyłączy” po wybudowaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i dokonaniu odbioru technicznego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne (potwierdzonego protokołem odbioru) wykonanego przyłącza inwestor podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ustala termin montażu wodomierza
Czas trwania procedury | Procedura różni się w zależności od wybranego przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. Całość procedury może trwać ok. 3 miesięcy przy założeniu braku zakłóceń w komunikacji z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym i sprawnego kompletowania wymaganej dokumentacji
Wymagane dokumenty lub informacje | kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej, która powinna być sporządzona w skali mapy 1:500; na mapie powinien być zaznaczony obrys nieruchomości, której dotyczy zlecenie wypis i wyrys z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego decyzja lokalizacyjną (WZ lub DLICP), w przypadku jej posiadania dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości kopia pełnomocnictwa/upoważnienia w przypadku, gdy inwestor nie działa osobiście co najmniej 2 egzemplarze wykonanego projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego warunki techniczne wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną umowy jest wnioskodawca oraz przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki

## Slide 34
Procedura | Decyzja ustalająca warunki prac ziemnych zmieniających stosunki wodne Decyzja jest wymagana, gdy realizacja inwestycji będzie wiązała się z podjęciem działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe na określonych ustawami obszarach.
Podstawy prawne procedury | art. 118 - 118a Ustawy o ochronie przyrody
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | RDOŚ, jako organ właściwy do wydania decyzji GDOŚ, jako organ współdziałający
Przebieg procedury | zgłoszenie robót ziemnych do właściwego RDOŚ; w przypadku sprzeciwu RDOŚ - obowiązek uzyskania decyzji złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 118a ust. 2 i 4 Ustawy o ochronie przyrody wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji o warunkach prowadzenia prac
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 118a ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody do wniosku załącza się m. in. następujące dokumenty: poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą działania w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody - mapę zawierającą informacje z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 70 ust. 3 Prawa wodnego w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 9 Ustawy o ochronie przyrody - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca oraz: właściciel wody, użytkownik obwodu rybackiego, właściciele nieruchomości objętych działaniami, o których mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Stosunki wodne; Pobór wody; Ścieki

## Slide 35
Procedura | Wydanie DLICP W przypadku braku MPZP inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie DLICP.
Podstawy prawne procedury | art. 50 - 54 Ustawy o planowaniu
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa - inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wójt, burmistrz albo prezydent miasta - inwestycje celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wojewoda - inwestycje celu publicznego na terenach zamkniętych
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie DLICP, po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji; istnieją poglądy prawne, wg których termin 65 dni, o którym mowa w art. 51 ust. 2 Ustawy o planowaniu, może być traktowany jako termin maksymalny.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek wraz z załącznikami, sporządzony zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu DŚU (jeśli jest wymagana) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie DLICP w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim inwestor, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 36
Procedura | Wydanie decyzji WZ W przypadku braku MPZP, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, co do zasady wymaga decyzji WZ
Podstawy prawne procedury | art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu art. 53 ust. 3-5a Ustawy o planowaniu art. 54 Ustawy o planowaniu art. 59 – 61 Ustawy o planowaniu art. 64 ust. 1 Ustawy o planowaniu przepisy Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z właściwymi organami Wojewoda – warunki zabudowy na terenach zamkniętych
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami z art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie, po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień, decyzji WZ
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu DŚU (jeśli jest wymagana) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie WZ w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 37
Procedura | Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu Wybudowanie zjazdu z drogi publicznej może nastąpić jedynie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu
Podstawy prawne procedury | art. 29 Ustawy o drogach § 113 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Zarządcy drogi: w przypadku drogi gminnej: wójt, burmistrz lub prezydent miasta drogi powiatowej: zarząd powiatu drogi wojewódzkiej: zarząd województwa drogi krajowej: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad drogi w mieście na prawach powiatu: prezydent miasta
Przebieg procedury | złożenie wniosku wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu na czas nieokreślony i jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w ciągu 3 lat - decyzja wygasa.
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek mapa orientacyjna wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji zjazdu wyrys z MPZP (jeśli obowiązuje) lub decyzji WZ dla działki kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor oraz właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów przyległych do drogi, do których ma być wykonany zjazd.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 38
Procedura | Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizowanie urządzeń w pasie drogowym W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.
Podstawy prawne procedury | art. 39 - 40 Ustawy o drogach
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Zarządcy drogi: w przypadku drogi gminnej: wójt, burmistrz lub prezydent miasta drogi powiatowej: zarząd powiatu drogi wojewódzkiej: zarząd województwa drogi krajowej: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad drogi w mieście na prawach powiatu: prezydent miasta
Przebieg procedury | złożenie wniosku wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją urządzeń w pasie drogowym wypis i wyrys z MPZP (jeśli obowiązuje) lub decyzji WZ dla działki w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej, jednak za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 3 - 13a Ustawy o drogach)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 39
Procedura | Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.
Podstawy prawne procedury | Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (dla drogi powiatowej i gminnej - starosta) Zarząd drogi Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem Policja Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami m.in. z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa zatwierdzenie organizacji ruchu
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek wraz z projektem organizacji ruchu sporządzonym, w co najmniej 2 egzemplarzach, który powinien zawierać m. in.: plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu parametry geometrii drogi program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze opinie, o których mowa w § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu jest zwolnione z opłat
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 40
Procedura | Wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.
Podstawy prawne procedury | art. 112 Ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 114 Ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 116 Ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 119 Ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 128 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta
Przebieg procedury | wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego poprzedzone jest rokowaniami o nabycie nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej wszczęcie postępowania następuje po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy; wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego starosta przeprowadza rozprawę administracyjną wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości wywłaszczenie następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji. W praktyce czas trwania procedury wywłaszczeniowej jest znacznie dłuższy i może przekraczać nawet rok czasu.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek, sporządzony zgodnie z art. 116 Ustawy o gospodarce nieruchomościami dokumenty z przebiegu rokowań wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku braku MPZP - DLICP mapa z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości odpis KW albo dokumenty równoważne zgodnie z przepisem Ustawy o gospodarce nieruchomościami wypis i wyrys z katastru nieruchomości w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wniosek o wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości jest zwolniony z opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim: organ wykonawczy gminy, który wystąpił o wszczęcie postępowania lub podmiot, który zamierza realizować cel publiczny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 41
Procedura | Wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości Można ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Zgodnie z art. 125 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą. Powyższe ograniczenie może nastąpić wyłącznie na rzecz Przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, na czas nie dłuższy niż termin obowiązywania koncesji. Odszkodowanie z tytułu ograniczenia wypłaca Przedsiębiorca.
Podstawy prawne procedury | art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta
Przebieg procedury | wszczęcie postępowania poprzedzone jest rokowaniami mającymi na celu uzyskanie zgody na wykonanie prac jeśli w drodze rokowań nie uzyskano zgody, zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - postępowanie z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej pisemny wniosek wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek dokumenty z przebiegu rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku braku planu - DLICP wypis i wyrys z katastru nieruchomości (rejestru ewidencji gruntów) mapa z rejestrem nieruchomości objętej wnioskiem z wrysowanym planowanym przebiegiem infrastruktury pełny odpis z KW założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo dokumenty równoważne zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku KW, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej KW lub nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim: organ wykonawczy gminy, który wystąpił o wszczęcie postępowania lub podmiot, który zamierza realizować cel publiczny, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 42
Procedura | Zatwierdzenie planu podziału nieruchomości Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku tego powstają nowe działki, wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów.
Podstawy prawne procedury | art. 92 - 97 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Przebieg procedury | złożenie wniosku zgodnie z wymaganiami m.in. z art. 97 ust. 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w drodze decyzji; w przypadku, gdy o podziale orzeka sąd, nie wydaje się przedmiotowej decyzji. podział nieruchomości rolnej lub leśnej nie wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej (poza wyjątkami z art. 92 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) - ich podział może być dokonywany według uznania właściciela.
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi decyzja WZ, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami protokół z przyjęcia granic nieruchomości wykaz zmian gruntowych wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW mapa z projektem podziału w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zatwierdzenie podziału nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości oraz osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 43
Procedura | Procedura uzyskania PnB Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznego PnB.
Podstawy prawne procedury | art. 20 Pr. Bud. art. 28 - 40a Pr. Bud. art. 168 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i art. 169 ust. 2 PGIG w zw. z art. 80 ust. 4 Pr. Bud.
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | dyrektor OUG właściwe organy, od których inwestor na podstawie przepisów szczególnych powinien uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinie (m. in. zarządca drogi, organ PSP i organ PIS; w zależności od okoliczności: organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, WKZ, organ właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej; dyrektor właściwego urzędu morskiego w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego lub MIR w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego).
Przebieg procedury | opracowanie projektu budowlanego złożenie wniosku o wydanie PnB wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą wydanie PnB
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji; w praktyce organy najczęściej przyjmują (błędnie) jako podstawowy termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Pr. Bud. (istnieją poglądy prawne, wg których może być on traktowany jako termin maksymalny).
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o wydanie PnB Załączniki do wniosku, zgodnie z art. 33 ust. 2 Pr. Bud., w tym m.in.: Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane WZ albo DLICP, jeśli jest ona wymagana pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, jeśli jest ono wymagane w przypadku obiektów zakładów górniczych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej (co do zasady starosta) DŚU (jeśli jest wymagana); Dowód wniesienia opłaty skarbowej, w wysokości zależnej od rodzaju obiektu, zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Udział organizacji społecznych (art. 31 KPA) jest - co do zasady - w postępowaniu w sprawie PnB wyłączony. Jednak w postępowaniu, które wymaga udziału społeczeństwa zgodnie z Ustawą OOŚ, mogą brać udział na prawach strony organizacje ekologiczne, na zasadach art. 44 Ustawy OOŚ.
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 44
Procedura | Procedura zgłoszenia robót budowlanych Dla rozpoczęcia robót nie jest wymagane ostateczne PnB, lecz zgłoszenie, jeśli należą one do katalogu robót wymienionych w art. 30 ust. 1 Pr. Bud. Od 1 stycznia 2015 r. należeć będzie do tego katalogu budowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej w PGiG w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, z tym zastrzeżeniem, że według art. 29 ust 3 Pr. Bud. uzyskania PnB wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia procedury OOŚ lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 - zgodnie z Ustawą OOŚ.
Podstawy prawne procedury | art. 30 Pr. Bud. art. 168 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i art. 169 ust. 2 PGIG w zw. z art. 80 ust. 4 Pr. Bud.
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | dyrektor OUG właściwe organy/instytucje, od których inwestor na podstawie przepisów szczególnych powinien uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinie podlegające dołączeniu do zgłoszenia (m. in. zarządca drogi, organ PSP i organ PIS; w zależności od okoliczności: WKZ, organ właściwy do wydania: pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej; dyrektor właściwego urzędu morskiego w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego lub MIR w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego).
Przebieg procedury | złożenie zgłoszenia wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą zgłoszenie przez organ sprzeciwu w terminie 30 dni albo brak sprzeciwu wskutek upływu tego terminu, względnie oświadczenie organu o braku sprzeciwu
Czas trwania procedury | Organ ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu; bezskuteczny upływ tego terminu umożliwia inwestorowi rozpoczęcie robót; zgłoszenie sprzeciwu kończy postępowanie w trybie zgłoszenia, z możliwością wszczęcia postępowania w sprawie wydania PnB
Wymagane dokumenty lub informacje | Zgłoszenie robót budowlanych Załączniki do zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 2 Pr. Bud., w tym m.in.: oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice i rysunki pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 45
Procedura | Budowa przyłączy Pr. Bud. umożliwia obecnie prowadzenie budowy przyłączy niezbędnych na cele prowadzenia robót budowlanych, robót geologicznych, a następnie górniczych, bez udziału i ingerencji organu administracji architektoniczno-budowlanej, we współpracy z gestorami sieci.
Podstawy prawne procedury | art. 29a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Pr. Bud. art. 7 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego Rozporządzenie Przyłączeniowe art. 15 ust. 2 - ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne - w odniesieniu do przyłącza wody przedsiębiorstwo energetyczne - w odniesieniu do przyłącza energetycznego
Przebieg procedury | sporządzenie planu sytuacyjnego, zgodnie z wymogami art. 29a ust. 1 Pr. Bud. dalsze kroki zgodnie z procedurami stosowanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne oraz przedsiębiorstwa energetyczne - zob. odpowiednio karty procedur: „Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz „Zawarcie umowy dot. zaopatrzenia w energię elektryczną”
Czas trwania procedury | Zob. odpowiednio kartę procedury: „Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego”
Wymagane dokumenty lub informacje | Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz „Zawarcie umowy dot. zaopatrzenia w energię elektryczną
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 46
Procedura | Zawarcie umowy dot. zaopatrzenia w energię elektryczną
Podstawy prawne procedury | Prawo Energetyczne, art. 7 ust. 1 - obowiązek przyłączenia Rozporządzenie Przyłączeniowe
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Procedura ma charakter kontraktowy w ramach określonych przez PE oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Spory związane z odmową przyłączenia rozpoznaje Prezes URE. Instancją odwoławcza jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Przebieg procedury | W umowie z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii strony winne określić m.in.: termin realizacji przyłączenia; wysokość opłaty za przyłączenie; miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego; zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia; harmonogram przyłączenia; warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia; ilości energii przewidzianych do odbioru; moc przyłączeniową
Czas trwania procedury | Czas uzależniony od warunków terenowych; warunki przyłączenia będące podstawą zawarcia umowy winny być wydane w ciągu 150 dni dla sieci powyżej 1 kV
Wymagane dokumenty lub informacje | Dokumenty wymagane do wniosku o przyłączenie: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, WZ dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie Ustawy o planowaniu albo pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obszarach morskich oraz dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we wniosku
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 47
Procedura | Procedura oddania obiektu budowlanego do użytkowania Co do zasady do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane PnB, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Art. 55 Pr. Bud. wymienia jednak przypadki, w których przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać PnU.
Podstawy prawne procedury | Art. 54 - 59g Pr. Bud. art. 168 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i art. 169 ust. 2 PGIG w zw. z art. 80 ust. 4 Pr. Bud.
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | dyrektor OUG organy konsultowane: organ PIS, organ PSP; dyrektor właściwego urzędu morskiego w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego lub MIR w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego
Przebieg procedury | Wariant 1 - Procedura uzyskania PnU zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy złożenie wniosku o wydanie PnU wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą obowiązkowa kontrola budowy wydanie PnU Wariant 2 - Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą zgłoszenie przez organ sprzeciwu w terminie 21 dni albo brak sprzeciwu wskutek upływu tego terminu, względnie oświadczenie organu o braku sprzeciwu
Czas trwania procedury | Procedura uzyskania PnU - niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy - 21 dni na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu przez organ; bezskuteczny upływ tego terminu umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu; zgłoszenie sprzeciwu kończy postępowanie w trybie zawiadomienia o zakończenia budowy, z ewentualnym otwarciem procedury legalizacyjnej na podstawie art. 51 Pr. Bud.
Wymagane dokumenty lub informacje | Zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o wydanie PnU Załączniki, zgodnie z art. 57 Pr. Bud., w tym m.in.: oryginał dziennika budowy oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami protokoły badań i sprawdzeń inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeśli jest wymagane Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie PnU (aktualnie stanowi ona 25% stawek należnych za wydanie PnB) W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 48
Procedura | Procedura uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych lub wykonywanie robót budowlanych przy lub w otoczeniu zabytków Dokonywanie prac przy lub w otoczeniu zabytków wpisanych do rejestru zabytków czy też planowych badań archeologicznych w procesie poszukiwania i rozpoznawania złóż, a następnie również wydobycia węglowodorów, wymaga uzyskania pozwolenia WKZ.
Podstawy prawne procedury | art. 31 oraz art. 36-37 UOZOZ art. 73-82b UOZOZ Rozporządzenie konserwatorskie Rozporządzenie ws. dotacji na badania archeologiczne Rozporządzenie ws. dotacji na roboty budowlane
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | WKZ właściwy dla miejsca położenia zabytku dyrektor urzędu morskiego właściwy dla miejsca prowadzenia badań archeologicznych na polskich obszarach morskich, w uzgodnieniu z WKZ właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego MK, w sprawie dotacji na badania archeologiczne i dotacji na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Przebieg procedury | złożenie wniosku o wydanie PPR wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą wydanie odpowiedniego PPR ewentualnie wniosek o przyznanie dotacji na prowadzenie robót przy zabytku lub badania archeologiczne oraz udzielenie dotacji
Czas trwania procedury | Wydanie PPR - niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji Przyznanie dotacji - rozpatrzenie wniosku w okresie do 3 miesięcy od jego złożenia, po czym zawierana jest umowa w sprawie udzielenia dotacji
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o wydanie PPR Załączniki do wniosku, zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozporządzenia konserwatorskiego, w tym: projekt budowlany lub jego część w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, program odpowiednio robót budowlanych w otoczeniu zabytku, na podejmowanie innych działań albo badań archeologicznych dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dołącza się ponadto w szczególności: dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne wymaganych kwalifikacji mapę topograficzną w skali 1:10.000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań archeologicznych Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie PPR W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor oraz ewentualnie inne osoby mające interes prawny zgodnie z art. 28 KPA Udział organizacji społecznych - na zasadach ogólnych (art. 31 KPA)
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 49
Procedura | Procedura związana z odkryciem przedmiotu, który może być zabytkiem Aty. 32 UOZOZ przewiduje sytuacje, gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dochodzi do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.
Podstawy prawne procedury | art. 32 UOZOZ
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | WKZ właściwy dla miejsca położenia zabytku właściwy dyrektor urzędu morskiego - w przypadku odkrycia przedmiotu, który może być zabytkiem, na polskich obszarach morskich
Przebieg procedury | działania podmiotu prowadzącego roboty w przypadku odkrycia przedmiotu, który może być zabytkiem, obejmujące: wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenie przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomienie właściwego WKZ, względnie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oględziny przez WKZ; ich niedokonanie w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, umożliwia kontynuację przerwanych robót wydanie decyzji przez WKZ: pozwalającej na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem lub jeżeli jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; albo nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt podmiotu finansującego te roboty, badań archeologicznych ewentualnie wniosek o przyznanie dotacji na badania archeologiczne, z uwagi na niespodziewane odkrycie nieznanego wcześniej zabytku archeologicznego, o ile zabytek ten zostanie najpierw wpisany do rejestru lub ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz udzielenie dotacji decyzja WKZ o kontynuacji robót po zakończeniu badań archeologicznych
Czas trwania procedury | Łącznie nawet 6-9 miesięcy Przyznanie dotacji - rozpatrzenie wniosku w okresie do 3 miesięcy od złożenia, po czym zawierana jest umowa w sprawie udzielenia dotacji
Wymagane dokumenty lub informacje | zawiadomienie właściwego organu o odkryciu przedmiotu; dokumentacja badań archeologicznych, do których przeprowadzenia zobowiązany został inwestor.
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor oraz ewentualnie inne osoby mające interes prawny zgodnie z art. 28 KPA Udział organizacji społecznych - na zasadach ogólnych (art. 31 KPA)
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Uzyskanie pozwoleń i decyzji > Pozwolenia infrastrukturalne i budowlane; Własność

## Slide 50
Roboty geologiczne Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej Decyzja inwestycyjna Plan ruchu Przekazywanie informacji geologicznej | Sporządzenie projektu robót geologicznych (dla tych prac geologicznych, które wymagają zastosowania robót geologicznych) | Zgłoszenie/zatwierdzenie projektu robót geologicznych
 |  | Zmiana projektu robót geologicznych
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 51
Procedura | Zgłoszenie/zatwierdzenie projektu robót geologicznych Sporządzenie projektu robót geologicznych wymagane jest dla wykonywania tych prac geologicznych, które są wykonywane z zastosowaniem robót geologicznych
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 6 ust. 1 pkt 1c, art. 79, art. 80b Rozporządzenie w sprawie projektów robót geologicznych KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Nie dotyczy
Przebieg procedury | Przygotowanie projektu robót geologicznych
Czas trwania procedury | Nie dotyczy
Wymagane dokumenty lub informacje | Projekt robót geologicznych
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Sporządzający projekt robót geologicznych Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Sporządzenie projektu robót geologicznych

## Slide 52
Procedura | Zmiana projektu robót geologicznych Procedura ma na celu dokonanie zmiany w projekcie robót geologicznych.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 80a Rozporządzenie w sprawie projektów robót geologicznych KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Przebieg procedury | Sporządzenie przez Przedsiębiorcę dodatku do projektu robót geologicznych Złożenie przez Przedsiębiorcę do MŚ wniosku o zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych Uzyskanie przez MŚ opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Wydanie decyzji przez MŚ w przedmiocie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych Dokonanie przez MŚ z urzędu zmiany koncesji w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek do projektu robót geologicznych, w przypadku istotnych zmian projektu robót geologicznych, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji Doręczenie przez MŚ kopii decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych właściwemu marszałkowi województwa i dyrektorowi OUG
Czas trwania procedury | Wydanie opinii przez organy opiniujące - 14 dni Wydanie decyzji przez MŚ - Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych Dodatek do projektu robót geologicznych (2 egzemplarze)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, w tym właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w których granicach wykonywana jest działalność, z wyłączeniem właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości położonych poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Sporządzenie projektu robót geologicznych

## Slide 53
Procedura | Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża ma obowiązek zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geologicznych. Roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Obowiązek zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych nie dotyczy robót wykonywanych na potrzeby ruchu zakładu górniczego, chociaż zgodnie ze stanowiskiem WUG dobrą praktyką jest zgłaszanie również tych robót.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 6 ust. 1 pkt 11, art. 79, art. 81, art. 87, art. 156, art. 164, art. 167, art. 168 Rozporządzenie w sprawie projektów robót geologicznych KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ Wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w przypadku obszarów morskich RP - Dyrektor Urzędu Morskiego Dyrektor OUG
Przebieg procedury | Zgłoszenie przez Przedsiębiorcę zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia tych robót Rejestracja zgłoszenia przez właściwe organy
Czas trwania procedury | Minimum na 2 tygodnie przed zamiarem rozpoczęcia robót geologicznych
Wymagane dokumenty lub informacje | Pisemne zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca MŚ Wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w przypadku obszarów morskich RP - Dyrektor Urzędu Morskiego Dyrektor OUG Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 54
Procedura | Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej Wyniki prac geologicznych dotyczących złoża węglowodorów, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 88, art. 89a, art. 93, art. 94, art. 161 Rozporządzenie w sprawie dokumentacji geologicznej Przyszłe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, które zostanie wydane na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 PGiG Ustawa Zmieniająca, art. 26 KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ PIG-PIB
Przebieg procedury | Złożenie do MŚ wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Wydanie przez MŚ decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Przesłanie przez MŚ kopii decyzji dotyczącej zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Przekazanie zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów do archiwum prowadzonego przez PIG-PIB Dodatek do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Zmiany dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów dokonuje się przez sporządzenie dodatku, który podlega zatwierdzeniu w tym samym trybie, co pierwotna dokumentacja geologiczno-inwestycyjna Zmiana przez MŚ z urzędu koncesji lub decyzji inwestycyjnej w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek, w przypadku gdy dodatek do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów ma bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji inwestycyjnej Nakaz zmiany dokumentacji lub wykonanie dodatkowych zmian Nakazanie przez MŚ w drodze decyzji administracyjnej zmiany dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej i określenie terminu do przedłożenia dodatku, jeśli po zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, zostaną stwierdzone istotne różnice między tą dokumentacją a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów (4 egzemplarze w postaci papierowej i elektronicznej)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | MŚ PIG-PIB Wnioskodawca, tj. podmiot, który sporządził dokumentację geologiczno-inwestycyjną Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, z uwzględnieniem regulacji z art. 41 PGiG; Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 55
Procedura | Wydanie decyzji inwestycyjnej W przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji inwestycyjnej.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 41, art. 49z - 49za KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Złożenie przez Przedsiębiorcę do MŚ wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej Rozpatrzenie wniosku przez MŚ Wydanie przez MŚ decyzji inwestycyjnej albo decyzji o odmowie wydania decyzji inwestycyjnej Dokonanie zmian w umowie o ustanowienie użytkowania górniczego w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o wydanie decyzji inwestycyjnej DŚU
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, w tym właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego, z wyłączeniem właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych znajdujących się poza granicami projektowanego obszaru górniczego Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 56
Roboty geologiczne Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej Decyzja inwestycyjna Plan ruchu Przekazywanie informacji geologicznej | Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne | Zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne
 |  | Zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego
 |  | Zmiana planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne
 |  | Zmiana planu ruchu zakładu górniczego
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 57
Procedura | Zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Procedura ma na celu zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 86, art. 105, art. 108, art. 164, art. 167, art. 168 Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, w tym w szczególności Załącznik nr 6 do tego rozporządzenia KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG
Przebieg procedury | Sporządzenie przez Przedsiębiorcę planu ruchu odrębnie dla każdego zakładu wykonującego roboty geologiczne Przedłożenie Dyrektorowi OUG przez Przedsiębiorcę na co najmniej 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Wydanie przez dyrektora OUG decyzji w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Przesłanie przez dyrektora OUG decyzji zatwierdzającej plan ruchu oraz egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej
Czas trwania procedury | do 14 dni
Wymagane dokumenty lub informacje | Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne DŚU (jeżeli jest wymagana) Odpis koncesji Odpisy innych wydanych decyzji
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, jednak nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych, jeśli plan ruchu jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne

## Slide 58
Procedura | Zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego Procedura ma na celu zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego. Ruch zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 105, art. 108, art. 164, art. 167, art. 168 Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, w tym w szczególności Załącznik nr 3 do tego rozporządzenia KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ opiniodawczy
Przebieg procedury | Przedłożenie planu ruchu zakładu górniczego do opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Badanie planu ruchu zakładu górniczego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) według kryterium nienaruszania zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7 PGiG Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (brak opinii w terminie uważa się za brak uwag organu do planu ruchu zakładu górniczego) Złożenie przez Przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dyrektorowi UOG na co najmniej 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem wykonywania robót związanych z wydobywaniem węglowodorów ze złoża Rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorcy przez dyrektora OUG i zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego w formie decyzji administracyjnej Przesłanie przez dyrektora OUG decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego do MŚ
Czas trwania procedury | Wydanie opinii przez organ opiniujący - 14 dni Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia planu - zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Plan ruchu zakładu górniczego Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego Odpis koncesji Projekt zagospodarowania złoża
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG Brak udziału społeczeństwa Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, jednak nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, jeśli plan ruchu jest poprzedzony DŚU podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne

## Slide 59
Procedura | Zmiana planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Procedura ma na celu zmianę planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 86, art. 109, art. 164, art. 167, art. 168 Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, w tym w szczególności Załącznik nr 6 do tego rozporządzenia KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG
Przebieg procedury | Tryb zwykły: Przygotowanie dodatku do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Złożenie przez Przedsiębiorcę do Dyrektora UOG dodatku do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne na co najmniej 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów objętych tym dodatkiem Wydanie przez dyrektora OUG decyzji w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Przesłanie przez dyrektora OUG do MŚ decyzji zatwierdzającej dodatek do plan ruchu oraz egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej, jeśli dodatek dotyczy gospodarki złożem lub ma wpływ na środowisko Tryb uproszczony (jeżeli zmiany w planie ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, gospodarki złożem, ochrony środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy): Przygotowanie dodatku do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne i podpisanie dodatku przez kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Zatwierdzenie planu ruchu zakładu przez Przedsiębiorcę Zewidencjonowanie zmiany planu ruchu zakładu w karcie zmiany Przekazanie dyrektorowi OUG aktualnej karty zmian wraz z zatwierdzonymi dodatkami do planu ruchu zakładu nie rzadziej niż co kwartał
Czas trwania procedury | do 14 dni (tryb zwykły)
Wymagane dokumenty lub informacje | Dodatek do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, jednak nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych, jeśli dodatek do planu ruchu jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne

## Slide 60
Procedura | Zmiana planu ruchu zakładu górniczego Procedura ma na celu zmianę planu ruchu zakładu górniczego.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 109, art. 164, art. 167, art. 168 Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, w tym w szczególności Załącznik nr 3 do tego rozporządzenia
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG
Przebieg procedury | Tryb zwykły: Przedłożenie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego do opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), chyba że zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane (wtedy opinia nie jest wymagana) Badanie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) według kryterium nienaruszania zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7 PGiG Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania dodatku (brak opinii w terminie uważa się za brak uwag organu do dodatku do planu ruchu zakładu górniczego) Złożenie przez Przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego dyrektorowi UOG na co najmniej 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem wykonywania robót geologicznych związanych z wydobywaniem węglowodorów ze złoża Rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorcy przez dyrektora OUG i zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego w formie decyzji administracyjnej Przesłanie przez dyrektora OUG decyzji zatwierdzającej dodatek do plan ruchu zakładu górniczego do MŚ, tylko jeśli dodatek dotyczy gospodarki złożem lub ma wpływ na środowisko Tryb uproszczony (jeżeli zmiany w planie ruchu zakładu górniczego nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, gospodarki złożem, ochrony środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy): Przygotowanie dodatku do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne i podpisanie dodatku przez kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne Zatwierdzenie planu ruchu zakładu przez Przedsiębiorcę Zewidencjonowanie zmiany planu ruchu zakładu w karcie zmiany Przekazanie dyrektorowi OUG aktualnej karty zmian wraz z zatwierdzonymi dodatkami do planu ruchu zakładu nie rzadziej niż co kwartał
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tryb zwykły)
Wymagane dokumenty lub informacje | Dodatek do planu ruchu zakładu górniczego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG Brak udziału społeczeństwa Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, jednak nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, jeśli plan ruchu jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej > Zatwierdzenie/zmiana planu ruchu zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne

## Slide 61
Procedura | Przekazywanie informacji geologicznej do PIG-PIB Prawo do informacji geologicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 PGiG przysługuje Skarbowi Państwa.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 82, art. 98 - art. 99, art. 161, art. 163, art. 207 Rozporządzenie w sprawie gromadzenia informacji geologicznej (obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 98 ust. 5 PGiG)
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Organy administracji geologicznej
Przebieg procedury | Przekazywanie informacji geologicznej do archiwum geologicznego Podmioty, które wykonują roboty geologiczne w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów mają obowiązek przekazywać na bieżąco (i) Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu danych geologicznych oraz próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych i wyników badań tych próbek oraz (ii) MŚ danych geologicznych. Dokumenty zawierające informację geologiczną przechowywane są w archiwach geologicznych Udostępnianie i korzystanie z informacji geologicznej Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa w celu wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem
Czas trwania procedury | Przekazywanie informacji geologicznej do archiwum geologicznego w terminie 14 dni od jej uzyskania
Wymagane dokumenty lub informacje | Umowa na korzystanie z informacji geologicznej zawarta z właściwym organem
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Podmiot zainteresowany korzystaniem z informacji geologicznej Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Roboty geologiczne; Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej, Decyzja inwestycyjna; Plan ruchu; Przekazywanie informacji geologicznej

## Slide 62
Procedura | Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania W przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, MŚ może, na wniosek przedsiębiorcy, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49y ust. 5
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Złożenie przez Przedsiębiorcę do MŚ wniosku o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy Rozpatrzenie wniosku przez MŚ Wydanie przez MŚ decyzji w przedmiocie wniosku
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, w tym właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego, z wyłączeniem właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych znajdujących się poza granicami projektowanego obszaru górniczego Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Zmiany koncesji

## Slide 63
Procedura | Przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża W przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, MŚ może, na wniosek przedsiębiorcy, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 49y ust. 5-8
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Złożenie przez Przedsiębiorcę do MŚ wniosku o przedłużenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej koncesji Rozpatrzenie wniosku przez MŚ Wydanie przez MŚ decyzji w przedmiocie wniosku
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o przedłużenie obowiązywania koncesji
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, w tym właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego, z wyłączeniem właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych znajdujących się poza granicami projektowanego obszaru górniczego Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Zmiany koncesji

## Slide 64
Procedura | Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania Faza poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów powinna trwać nie dłużej niż 5 lat, jednak w przypadkach wskazanych w ustawie może zostać przedłużona.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 41, art. 49y ust. 1-4 KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | MŚ
Przebieg procedury | Złożenie przez Przedsiębiorcę do MŚ wniosku o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji przez MŚ
Czas trwania procedury | Zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, przy czym zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 PGiG stronami postępowań w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości położonych poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych Brak udziału społeczeństwa
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Zmiany koncesji

## Slide 65
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Procedura tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego Procedura znajduje zastosowanie do tworzenia funduszu likwidacji zakładu wykonującego roboty geologiczne
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 86, art. 128, art. 129 ust. 3, art. 164 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 1 ustawa CIT ustawa PT KPA
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ opiniodawczy przy likwidacji funduszu
Przebieg procedury | Utworzenie z chwilą wymagalności opłaty eksploatacyjnej przez przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż funduszu likwidacji zakładu górniczego gromadzącego środki w postaci gotówki, bonów skarbowych lub obligacji emitowanych bądź gwarantowanych przez Skarb Państwa Przeznaczanie przez przedsiębiorcę środków na fundusz do czasu rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego Wykorzystane środków z funduszu przez przedsiębiorcę w celu pokrycia kosztów likwidacji zakładu górniczego po przedstawieniu prowadzącemu rachunku do decyzji właściwego organu nadzoru górniczego zatwierdzającej plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części Likwidacja funduszu po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego za zgodą - w drodze decyzji - dyrektora OUG po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Czas trwania procedury | Od chwili wymagalności opłaty eksploatacyjnej do czasu likwidacji zakładu górniczego. Decyzje dyrektora OUG wydawane zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty lub informacje | Decyzja dyrektora OUG zatwierdzająca plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części Decyzja dyrektora OUG wyrażająca zgodę na likwidację funduszu po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ opiniodawczy przy likwidacji funduszu Brak udziału społeczeństwa W zakresie, w jakim wydawane są decyzje administracyjne również inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, przy czym do postępowania dotyczącego planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym

## Slide 66
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Procedura wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków w przypadku likwidacji zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne w całości lub w części Procedura znajduje zastosowanie do likwidacji zakładu górniczego. Ponadto, w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin - procedura znajduje również odpowiednie zastosowanie do likwidacji zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne. W tym wypadku, w praktyce likwidacji nie ulega zakład wykonujący roboty geologiczne, a otwór wiertniczy po wykonaniu roboty geologicznej, jak również demontażu podlegają urządzenia wraz z zapleczem i osprzętem. Do likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne), znajdują zastosowanie procedury o ruchu zakładu górniczego.
Podstawy prawne procedury | PGiG, art. 39 ust. 1 i 2, art. 86, art. 105 ust. 2 pkt 1, art. 116, art. 129 - art. 131, art. 164 ust. 1 i 2, art. 166 ust. 1, art. 168 ust. 1 KPA rozporządzenie w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Dyrektor OUG jako organ właściwy do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jako organ właściwy ds. dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Przebieg procedury | Ustalenie w planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego zakresu i sposobu wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) zakresu i sposobu wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków dotyczących środowiska i likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Zatwierdzenie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego przez dyrektora OUG (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) przez dyrektora OUG Wykonanie przez przedsiębiorców obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne), tj. zabezpieczenie lub zlikwidowanie urządzenia, instalacji i obiektów zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne); przedsięwzięcie środków niezbędnych dla ochrony sąsiednich złóż kopaliny; przedsięwzięcie niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych; przedsięwzięcie niezbędnych środków w celu ochrony środowiska i rekultywacji gruntów po działalności górniczej; uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) i przekazanie jej Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego Nakazanie przedsiębiorcy przez dyrektora OUG w uzasadnionych przypadkach wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) lub jego oznaczonej części
Czas trwania procedury | Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z ogólnymi terminami załatwiania spraw wg KPA, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty lub informacje | Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Dyrektor OUG jako organ właściwy do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jako organ właściwy ds. dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Brak udziału społeczeństwa W zakresie, w którym wydawane są decyzje administracyjne również inny podmiot, który spełnia przesłanki strony w rozumieniu art. 28 KPA, przy czym do postępowania dotyczącego planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym

## Slide 67
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Procedura przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego / zakładu wykonującego roboty geologiczne Procedura znajduje zastosowanie do likwidacji zakładu górniczego. Ponadto, w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin - procedura znajduje również odpowiednie zastosowanie do likwidacji zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne.
Podstawy prawne procedury | art.. 86, art. 116, art. 131, art. 166 ust. 1 KPA rozporządzenie w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jako organ właściwy ds. dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Przebieg procedury | Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Powiadomienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz właściwego organu nadzoru górniczego o zamiarze przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Ustalenie z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego terminu przejęcia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) Przejęcie dokumentacji mierniczo-geologiczną zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne) przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie protokołu przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Czas trwania procedury | Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Wymagane dokumenty lub informacje | Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego (a w przypadku prowadzenia robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin - zakładu do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zakładzie górniczym, tj. zakładu wykonującego roboty geologiczne)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Przedsiębiorca Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Brak udziału społeczeństwa

## Slide 68
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Procedura uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Co do zasady roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektu budowlanego stanowiącego część zakładu górniczego można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę.
Podstawy prawne procedury | art. 20 Pr. Bud. art. 28 - 40a Pr. Bud. art. 168 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i art. 169 ust. 2 PGIG w zw. z art. 80 ust. 4 Pr. Bud.
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | dyrektor OUG właściwe organy, od których inwestor na podstawie przepisów szczególnych powinien uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinie (m. in. zarządca drogi, organ PSP i organ PIS; w zależności od okoliczności np.: organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego)
Przebieg procedury | złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą wydanie pozwolenia
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji; w praktyce organy najczęściej przyjmują (błędnie) jako podstawowy termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Pr. Bud.
Wymagane dokumenty lub informacje | Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę Załączniki do wniosku, zgodnie z art. 33 ust. 4 Pr. Bud., w tym: Zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca); Szkic usytuowania obiektu budowlanego; Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę - 36 zł; W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Udział organizacji społecznych (art. 31 KPA) jest - co do zasady - w postępowaniu w sprawie pozwolenia na rozbiórkę wyłączony. Jednak w postępowaniu, które wymaga udziału społeczeństwa zgodnie z Ustawą OOŚ, mogą brać udział na prawach strony organizacje ekologiczne, na zasadach art. 44 Ustawy OOŚ.

## Slide 69
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Procedura zgłoszenia rozbiórki Dla rozpoczęcia robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego nie jest wymagane ostateczne pozwolenie na rozbiórkę, lecz zgłoszenie, jeśli należą one do katalogu robót wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 31 ust. 2 Pr. Bud.
Podstawy prawne procedury | art. 30 Pr. Bud. art. 31 Pr. Bud. art. 168 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i art. 169 ust. 2 PGIG w zw. z art. 80 ust. 4 Pr. Bud.
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | dyrektor OUG właściwe organy, od których inwestor na podstawie przepisów szczególnych powinien uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinie podlegające dołączeniu do zgłoszenia (m. in. zarządca drogi, organ PSP i organ PIS; w zależności od okoliczności np.: WKZ, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego)
Przebieg procedury | złożenie zgłoszenia wszczęcie postępowania i rozpoznanie merytoryczne sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków, jeśli zachodzą zgłoszenie przez organ sprzeciwu w terminie 30 dni albo brak sprzeciwu wskutek upływu tego terminu, względnie oświadczenie organu o braku sprzeciwu
Czas trwania procedury | Organ ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu; bezskuteczny upływ tego terminu umożliwia inwestorowi rozpoczęcie robót; zgłoszenie sprzeciwu kończy postępowanie w trybie zgłoszenia, z możliwością wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę
Wymagane dokumenty lub informacje | Zgłoszenie robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót Załączniki do zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 2 Pr. Bud., w tym m.in.: oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice i rysunki pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Inwestor Brak udziału społeczeństwa

## Slide 70
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedur | Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Rekultywację gruntów w granicach zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi normuje Rozporządzenie odwiertowe. Po zakończonych pracach poszukiwawczo- rozpoznawczych oraz wydobywczych, w związku z likwidacją zakładu górniczego wymagane jest przeprowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów, czyli nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Przepis art. 21 Ustawy o ochronie gruntów przewiduje inny termin rozpoczęcia rekultywacji na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej. Na takich terenach rekultywację rozpoczyna się przed wystąpieniem degradacji gruntów, na wniosek właściciela.
Podstawy prawne procedury | art. 4 pkt 18 i 19 Ustawy o ochronie gruntów; art. 20 - 22 Ustawy o ochronie gruntów Rozporządzenie odwiertowe
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | Starosta Dyrektor właściwego terenowo OUG - organ opiniujący w odniesieniu do działalności górniczej Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub Dyrektor Parku Narodowego - organ opiniujący w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - organ opiniujący
Przebieg procedury | wniosek wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa wydanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntów zawierający opis projektowanych prac rekultywacyjnych i mapy terenu zrekultywowanego mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością kopia wypisu i wyrysu z MPZP (jeśli obowiązuje) lub decyzji WZ kopia koncesji lub decyzji wygaszającej koncesję, jeśli zostały wydane wypis z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości oraz osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości

## Slide 71
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Spis treści > Likwidacja i rekultywacja
Procedura | Decyzja uzgadniająca warunki przeprowadzenia działań naprawczych Art. 22a Ustawy o ochronie gruntów nakazuje stosowanie (w odniesieniu do gruntów zanieczyszczonych substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami po dniu 30 kwietnia 2007 r.) Ustawy szkodowej.
Podstawy prawne procedury | art. 22a Ustawy o ochronie gruntów; odpowiednie stosowanie przepisów Ustawy szkodowej w przypadku zanieczyszczenia gruntów art. 13 ust. 2 i 2a Ustawy szkodowej; elementy wniosku o wydanie decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia działań naprawczych art. 13 ust. 6 Ustawy szkodowej; podstawa wydania decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia działań naprawczych art. 13 ust. 3 Ustawy szkodowej; elementy decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia działań naprawczych
Organy właściwe do przeprowadzenia procedury | RDOŚ
Przebieg procedury | wniosek wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, w tym wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jeśli zachodzą oraz odmowa wszczęcia postępowania, jeśli zachodzi podstawa zasięgnięcie przez RDOŚ opinii właściwego organu wydanie decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia działań naprawczych
Czas trwania procedury | Niezwłocznie do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych - od złożenia kompletnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty lub informacje | pisemny wniosek informacje dotyczące obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych, funkcji pełnionych przez obszar wymagający działań naprawczych, początkowego stanu środowiska na danym terenie, aktualnego stanu środowiska na danym terenie, planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego terminu ich rozpoczęcia i zakończenia (w odniesieniu do szkody w środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych lub w wodach) projekt planu remediacji, obejmujący informacje wymienione w art. 13 ust. 2a Ustawy szkodowej (w odniesieniu do szkody w środowisku w powierzchni ziemi) dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (aktualnie opłata w wysokości 10 zł); w przypadku prowadzenia sprawy przed pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i dołączyć dowód wniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (aktualnie opłata w wysokości 17 zł)
Strony postępowań oraz udział społeczeństwa | Stroną jest przede wszystkim wnioskodawca/inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości oraz osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości

## Slide 72
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§
§ | Lista aktów prawnych | Ustawy
 |  | Rozporządzenia – część 1
 |  | Rozporządzenia – część 2
 |  | Umowy międzynarodowe, Traktaty, Dyrektywy i inne akty prawa Unii Europejskiej
 | Lista skrótów | 
 | Definicje wybranych terminów | A - P
 |  | R - Z

## Slide 73
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Lista aktów prawnych > Ustawy
Konstytucja RP | Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
PGiG | ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
PGiG 2014 | ustawa PGiG w brzmieniu przed zmianami, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2015 r.
Ustawa Zmieniająca | ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133)
Ustawa o planowaniu | ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.)
KPA | ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa SDG | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)
Pr. Bud. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)
Pr. Geod. i Kart. | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Ustawa OOŚ | ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
POŚ | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
Ustawa o odpadach | ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)
Ustawa o odpadach wydobywczych | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z późn. zm.)
Ustawa szkodowa | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, z późn. zm.)
Prawo wodne | ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)
Ustawa o ochronie przyrody | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)
Ustawa o rybactwie śródlądowym | ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.)
Ustawa o gospodarce nieruchomościami | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)
Ustawa o ochronie gruntów | ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
Ustawa o lasach | ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)
Ustawa o drogach | ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
Ustawa o PSP | ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.)
Ustawa o PIS | ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.)
Prawo Energetyczne | ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
Ustawa o obszarach morskich lub UOM | ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.)
UOZOZ | ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
Kodeks cywilny | ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego | ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z późn. zm.)

## Slide 74
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Lista aktów prawnych > Rozporządzenia – Część 1
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym | ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619)
Ustawa CIT | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851)
Ustawa PIT | ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361)
Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
Rozporządzenie OOŚ | rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
Rozporządzenie w sprawie ścieków | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)
Rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych | rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)
Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U Nr 436, poz. 964)
Rozporządzenie w sprawie instalacji, które nie wymagają pozwolenia | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
Rozporządzenie w sprawie instalacji, które wymagają zgłoszenia | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)
Rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących grzybów | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
Rozporządzenie odwiertowe | rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812)
Rozporządzenie PnB | rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.)
Rozporządzenie budynkowe | rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

## Slide 75
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Lista aktów prawnych > Rozporządzenia – Część 2
Rozporządzenie w sprawie projektów robót geologicznych | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółów wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
Rozporządzenie taryfowe | rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200)
Rozporządzenie przyłączeniowe | rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne | rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem | rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
Rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości | rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
Rozporządzenie konserwatorskie | rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987, z późn. zm.)
Rozporządzenie ws. dotacji na badania archeologiczne | rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. poz. 110)
Rozporządzenie ws. dotacji na roboty budowlane | rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 399)
Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 372)
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji geologicznej | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712)
Rozporządzenie w sprawie gromadzenia informacji geologicznej | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657)
Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów | rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie przechowywania środków strzałowych | rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655)
Rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie dotyczące prac z użyciem materiałów wybuchowych | rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1716)

## Slide 76
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Lista aktów prawnych > Umowy międzynarodowe, Traktaty, Dyrektywy i inne akty prawa Unii Europejskiej
Konwencja z Aarhus | Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706)
Dyrektywa w sprawie odpadów wiertniczych | dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE (Dz.Urz.UE.L.2006.102.15, z późn. zm.)
Dyrektywa OOŚ | dyrektywa Parlamentu Europejskiego Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1, z późn. zm.)
Dyrektywa odpadowa | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2008.312.3)
Dyrektywa węglowodorowa | dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U.UE.L.1994.164.3)
Traktat Lizboński | Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.2009.203.1569)
Rozporządzenie REACH | rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2006.396.1, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji mieszanin | rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2008.353.1, z późn. zm.)
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1713)
Rozporządzenie w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. 2008 Nr 103, poz. 664)
Zalecenie KE w sprawie intensywnego szczelinowania | Zalecenie Komisji dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (2014/70/UE) (Dz.U.UE.L.2014.39.72, z późn. zm.)

## Slide 77
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Lista skrótów
BIP | Biuletyn Informacji Publicznej publikowany na stronie urzędu obsługującego organ
DLICP | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
DŚU | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dyrektor RZGW | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
GDOŚ | Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
KRS | Krajowy Rejestr Sądowy
KW | Księga wieczysta
MIR | Minister Infrastruktury i Rozwoju
MK | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MPWiK | Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
MPZP | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MŚ | Minister Środowiska
OUG | Okręgowy Urząd Górniczy
PGiG | Prawo Geologiczne i Górnicze wg stanu na dzień 29 marca 2015 r.
PGiG 2014 | Prawo Geologiczne i Górnicze wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
PGOW | Program gospodarki odpadami wydobywczymi
PIS | Państwowa Inspekcja Sanitarna
PnB | Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę
PnU | Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
PPR | Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach, w otoczeniu zabytków, badań archeologicznych lub innych prac, o których mowa w UOZOZ i Rozporządzeniu konserwatorskim
Przedsiębiorca | Podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 PGiG
PSP | Państwowa Straż Pożarna
RDOŚ | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
RM | Rada Ministrów
UE | Unia Europejska
UOM | Ustawa o obszarach morskich
UoW | Umowa o współpracy, o której mowa w art. 49zi – art. 49zw PGiG
URE | Urząd Regulacji Energetyki
WKZ | Wojewódzki konserwator zabytków
WUG | Wyższy Urząd Górniczy
WZ | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

## Slide 78
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
§ > Definicje wybranych terminów > A - P
Budowa | Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
Budynek | Taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, zgodnie z art. 3 pkt 2 Pr. Bud.
Dalszy użytkownik | Dalszy użytkownik w rozumieniu art. 3 pkt 13 Rozporządzenia REACH
Dane geologiczne | Dane geologiczne w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 PGiG
Importer | Importer w rozumieniu art. 3 pkt 10 Rozporządzenia REACH
Informacje geologiczne | Informacje geologiczne w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 PGiG
Karta charakterystyki | Karta charakterystyki w rozumieniu art. 31 Rozporządzenia REACH
KIP | Karta informacyjna przedsięwzięcia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy OOŚ
Mieszanina | Mieszanina w rozumieniu art. 3 pkt 2 Rozporządzenia REACH
Obiekt budowlany | Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, lub obiekt małej architektury, zgodnie z art. 3 pkt 1 Pr. Bud.
Obiekt budowlany zakładu górniczego | Obiekt budowlany zakładu górniczego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 PGiG
Operator | Podmiot, o którym mowa w art. 49j ust. 3 PGiG
Organizacja ekologiczna | Organizacja ekologiczna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy OOŚ
PGOW | Program gospodarki odpadami wydobywczymi w rozumieniu art. 9 Ustawy o odpadach wydobywczych
Poszukiwanie | Poszukiwanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7 PGiG
Praca geologiczna | Praca geologiczna w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 8 PGiG
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 11 Pr. Bud.
Procedura OOŚ | Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy OOŚ
Producent | Producent w rozumieniu art. 3 pkt 9 Rozporządzenia REACH
Przebudowa | Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, zgodnie z art. 3 pkt 7a Pr. Bud.
Przedsiębiorca/inwestor | Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy SDG lub odpowiednio w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 PGiG

## Slide 79
Wymogi prawno-administracyjne regulujące działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Raport OOŚ | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu art. 66 Ustawy OOŚ
Roboty budowlane | Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 7 Pr. Bud.
Rozpoznawanie | Rozpoznawanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 13 PGiG
Stanowisko | Stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska na temat możliwości postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas procesu szczelinowania w kontekście gospodarki odpadami, z dnia 24 lipca 2014 r.
Substancja | Substancja w rozumieniu art. 3 pkt 1 Rozporządzenia REACH
Środki strzałowe | Środki strzałowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 14 PGiG
Tymczasowy obiekt budowlany | Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, zgodnie z art. 3 pkt 5 Pr. Bud.
Wydobywanie kopalin ze złóż | Wydobywanie kopalin ze złóż w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4a PGiG
Zakład górniczy | Zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 PGiG
Zalecenie | Zalecenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (2014/70/UE)
Złoże kopaliny | Złoże kopaliny w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 19 PGiG
§ > Definicje wybranych terminów > R - Z